Commercial results of Jihua 200kt/a MCI unit

| Operating conditions | Case 1 | Case 2 |
| --- | --- | --- |
| HPP, MPa | 6.1 | 6.1 |
| Catalyst | FH-5/3963 | FH-5/3963 |
| Average temperature, ℃ | 346 | 349 |
| LHSV, /h-1 | 1.43 | 1.95 |
| H2/Oil (v) | 733 | 470 |
| Total liquid yield, m% | 100.9 | 99.6 |
| Total hydrogen consumption, m% | 1.38 | 1.10 |
| Product properties | Feed | Product | Feed | Product |
| Density (20℃), g/cm3 | 0.8824 | 0.8584 | 0.8798 | 0.8604 |
| S, mg/g | 941 | 29.6 | 928 | 29.2 |
| N, mg/g | 839 | - | 928 | - |
| Cetane number | 26.9 | 39.0 | 28.6 | 39.9 |
| Cetane number increment |  | 12.1 |  | 11.3 |
| 180℃+ diesel yield, m% |  | 99.8 |  | 98.6 |
| Solidification point, ℃ |  | -39 |  | -29 |
| Sybolt color | ﹤1.5 | ﹤1.5 |